## Slide 1: STM32信息安全 大众市场线下培训 2021.06
ST MCU 中国团队

## Slide 2: 为什么STM32持续关注产品设计的安全性

## Slide 3: 物联网和智慧城市的安全 : 一些数字
物联网
  麦肯锡预测到2023年将有430 亿物联网设备 连接到互联网
智慧城市
  2019到2024年之间 智慧城市广域网连接 预计增长将 超过两倍
  智能 水表,智能 气表,智能 路灯 的广域网连接数量预计在2019到2024年间 都将有 >20% 甚至 >30%的复合年增长率
Notes: https://www.iot-now.com/2020/06/04/103245-why-98-of-iot-traffic-is-unencrypted/ https://unit42.paloaltonetworks.com/iot-threat-report-2020/

## Slide 4: 物联网和智慧城市的安全 : 威胁的例子
Operations
IoT
Data
Operations
IoT
Data
大量IoT设备缺乏基本安全能力
IoT与IT网络混合
IoT设备成为攻击的入口
多地相继出台相关法规等来改善这种状况
Notes: 2020 Unit 42的IoT 威胁报告指出
  98% 的IoT设备传输的数据都是明文的，没有加密
  72% 的医疗健康服务网络将IoT和IT数据混在一起
IoT 通常成为黑客攻击的入口
  很多黑客的攻击目标并不是物联网设备本身，但是物联网设备常常成为被黑客利用的工具和切入点
多地相继出台相关法规来改善这种状况
  例如美国，英国，欧盟，日本，新加坡…

## Slide 5: 信息安全趋势
不断演进中的
安全格局形势
技术标准
  ETSI EN 303645
  IEC 62443
  ioXtAlliance IoT 设备认证计划
  GB物联网安全相关国家标准
  …
  法规
  欧盟 GDPR
  美国加州 SB-327, 俄勒冈州 HB 2395
  …
安全认证
  PCI (支付行业)
  网络安全标签制度 (CLS)
  ISASecure™ 合规认证计划
  DTSec…
指南 / 建议
  英国： 消费类物联网产品厂商行为准则
  美国：NISTIR 8259 物联网设备制造商的基础网络安全活动
  新加坡： IoT网络安全指南
  …
通用规则
什么是应该做到的
什么是必须要做到的
产品满足安全要求的
公开证明
通常针对终端产品
应用、企业的安全要求
对具体产品的要求

## Slide 6: STM32如何帮助新产品设计提升安全性

## Slide 7: STM32Trust
STM32 的生态系统中包含针对功能安全(Safety*)和信息安全(Security)的诸多资源
针对信息安全(Security)的是STM32Trust
让我们从这里开始
* 针对功能安全safety客户应当参考这个链接: https://www.st.com/content/st_com/en/functionalsafety.html
www.st.com/stm32trust

## Slide 8: 常见的安全功能需求
安全 启动
安全 更新
代码 保护
安全 存储
密码学引擎
安全 生产
安全 隔离

## Slide 9: 安全启动与安全更新 – 解决什么问题？
安全启动
  不可更改的启动代码，作为信任根，上电一定运行
  验证系统安全配置的完整性
  验证后续执行的应用程序的合法性与完整性
安全启动
代码
复位
Trusted
应用程序
代码
合法性认证
1
2
3
服务器
加密固件
通信通道
STM32
BL
使用中的设备
固件
安全更新
  设备端接收新版本固件、对其进行合法性和完整性验证后才会更新到新版本
  更新过程需要保证固件的保密性、完整性和来源可靠
  同时防止恶意版本回滚，避免旧版本可能携带的安全漏洞被利用

## Slide 10: 安全启动与安全更新 – STM32参考实现
充分利用MCU硬件安全特性
带有串口下载Loader和示例App
多种不同Crypto 方案供选择
支持单镜像与双镜像模式
固件签名加密脚本工具
支持外部Flash
第三方评估认证
X-Cube-SBSFU
  用于基于Arm® Cortex® V6/V7 架构内核的STM32系列
TF-M
  用于基于Arm® Cortex® V8M 架构内核带TrustZone®的STM32系列
Click to add text

## Slide 11: 安全启动与安全更新 – STM32参考实现
X-Cube-SBSFU
  用于基于Arm® Cortex® V6/V7 内核的STM32系列
  ST官网申请下载 www.st.com/x-cube-sbsfu
  包含结合STSAFE-A外部SE的参考实现
  签名算法使用ECC
TF-M
  用于基于Arm® Cortex® V8M 内核带TrustZone®的STM32系列
  以源码形式直接包含在对应产品的STM32CubeFW软件包中，无需另外下载
  包含支持TF-M安全服务的参考工程和应用框架
  签名算法支持ECC和RSA
  支持算法硬件加速

## Slide 12: 支持的STM32系列
Arm® Cortex® core
-M0
-M3
-M33
-M4
-M7
-M0+
RoT 通过 X-CUBE-SBSFU实现
RoT 通过 TF-M 实现
STM32F0
106 CoreMark
48 MHz
STM32G0
142 CoreMark
64 MHz
STM32F1
177 CoreMark
72 MHz
STM32F3
245 CoreMark
72 MHz
STM32F2
398 CoreMark
120 MHz
STM32L0
75 CoreMark
32 MHz
STM32L5
424 CoreMark
110 MHz
STM32L1
93 CoreMark
32 MHz
STM32L4
273 CoreMark
80 MHz
STM32WL
161 CoreMark
48 MHz
STM32L4+
409 CoreMark
120 MHz
STM32G4
550 CoreMark
170 MHz
STM32F7
1082 CoreMark
216 MHz
STM32H7
3224 CoreMark
240 MHz Cortex -M4
480 MHz Cortex -M7
STM32WB
216 CoreMark
64 MHz
STM32F4
608 CoreMark
180 MHz
STM32U5
651 CoreMark
160 MHz
High Perf
MCUs
Ultra-low Power
MCUs
Wireless
MCUs
Mainstream
MCUs
TrustZone®

## Slide 13: 代码保护
调试端口访问控制
保护外部存储器上的代码和数据
  RDP
STM32 Common
  RDP@Level1 + BootLock@1
STM32G0x1
  SECURITY@1 + 有效SecureUserArea
STM32H7 (带硬件Crypto的系列)
  TrustZone使能，RDP非Level0
  RDP Level2 不影响FA
  U5 : 带Password保护的RDP降级
STM32L5/U5
New
上电缺省
调试关闭
上电缺省
调试关闭
上电缺省
调试关闭
RDP2永久禁止调试
  On The Fly DECryption
  实时解密外部Flash上的代码和数据密文
  对CPU、DMA访问透明
  无需额外软件解密,可直接运行加密代码
  也支持加密操作（非实时）
OTFDEC
  STM32H73x/Bx
  STM32L5
  STM32U5
支持OTFDEC的系列
H7
L5
U5

## Slide 14: 安全存储
目标
  数据存储，密钥存储，
  考虑来自芯片外部、内部的攻击
Firewall + PCROP
L4/L0
STM32上实现安全存储
Security@1 + 安全存储区 + PCROP + 硬件CRYPT
H7
双核隔离 + 硬件AES + CKS服务(Customer Key Storage)
WB
HDP + 硬件AES + TrustZone + TF-M 安全服务
L5
HDP + TrustZone + TF-M 安全服务 + HUK + SecureAES
U5
New
Notes: 数据存储通常的做法是数据加密存储
最终密钥的安全存储和使用是关键
需要考虑来自芯片外部和内部的攻击
  外部攻击主要依赖于调试端口访问控制和芯片生命周期管理
  来自芯片内部攻击主要考虑软件漏洞可能带来的风险
    通过硬件隔离机制，避免关键数据能够被所有代码访问（包括存在风险的代码）

## Slide 15: 安全存储 – STM32提供什么
STM32U5 新特性
在标准AES基础上增加Secure AES
SAES具有侧信道防御能力
支持四种不同的Key来源
与硬件HUK通过私有bus直接关联
CPU/DMA等无法访问密钥内容
支持不同使用方式
标准模式、Key Wrap模式、Key Share模式
Notes: 数据存储通常的做法是数据加密存储
最终密钥的安全存储和使用是关键
需要考虑来自芯片外部和内部的攻击
  外部攻击主要依赖于调试端口访问控制和芯片生命周期管理
  来自芯片内部攻击主要考虑软件漏洞可能带来的风险
    通过硬件隔离机制，避免关键数据能够被所有代码访问（包括存在风险的代码）

## Slide 16: 密码学算法引擎
升级版 PKA & AES
  STM32U5新特性
  支持4Kbit RSA, 640bit ECC
  PKA 64位RAM，速度更快
  具有防侧信道攻击能力
非对称算法硬件加速器 PKA
  支持RSA、ECC算法
  支持3Kbit RSA, 640bit ECC
  带有PKA的STM32系列
New
WB
WL
L5
U5
X-CUBE-CRYPTOLIB
  纯软件库
  或带硬件加速的版本
  V3.1.1 + 补丁版本 （支持最新STM32产品系列）
  今年还将发布V4版本
对称密钥, HASH, TRNG 硬件模块
  众多STM32系列有支持
  参考具体型号规格书

## Slide 17: 安全隔离
想解决什么问题？
有什么用处？
哪些应用场景用到了隔离？
降低软件漏洞可能带来的风险
隔离关键资源与操作
软件漏洞可能导致关键信息受损
软件可能存在漏洞

## Slide 18: 安全隔离
内核自带的MPU
通过内核的MPU划分不同属性的地址区域
结合内核的User/Priv 模式实现对关键资源访问控制
除了M0内核以外的所有STM32都适用
STM32支持哪些隔离机制？
MCU中的某些硬件特性
Firewall隔离Flash、SRAM的部分区域
SecureUserMem/HDP隐藏部分Flash区域
L5
U5
G4
H7
L0
L4
G0
双核隔离机制
利用M0+和M4内核间的隔离机制
两个内核对内部Flash、SRAM、选项字节、Crypto外设等资源有不同访问权限
WB
WL
基于TrustZone隔离技术
系统资源区分安全和非安全两种属性
代码区分安全和非安全状态，兼有用户态和特权模式
不同状态代码具有不同的资源访问权限
L5
U5

## Slide 19: 安全生产
解决什么问题？
STM32安全生产解决方案 – SFI
芯片
HSM
STM32HSM-V1
STM32HSM-V2
工具
全程密文烧录，带完整性校验
烧录计数，控制产量
支持SFI
STM32TrustedPackageCreator
STM32CubeProgrammer
目标
L4*
H7
L5
U5
针对代码、数据交由第三方工厂生产可能存在的风险
数据被修改
过量生产问题
数据被盗取

## Slide 20: STM32Trust – 完整的信息安全生态系统

## Slide 21: ST的信息安全资源 : 一个完整的生态系统
产品组合
安全功能
线上/线下 培训
合作伙伴
认证
参考实现 / 解决方案

## Slide 22: ST的信息安全资源 : 一个完整的生态系统
产品组合
参考实现 / 解决方案
安全功能
线上/线下 培训
合作伙伴
认证
STM32L5， STM32U5 CM33 带TZ的系列
以及现有的STM32
密码算法软件库Cryptolib
安全启动和升级SBSFU
TF-M
安全烧录SFI
...
12 个安全功能
www.st.com /stm32trust
线下/线上 培训,
MOOC
论坛
...
ARM, Prove&Run,
创新工坊,
利尔达/豆荚科技, …
PSA L1/L2
SESIP L3 认证
PCI 评估
...

## Slide 23: STM32信息安全的本地化资源
  https://www.stmcu.com.cn/
  生态系统垂直应用信息安全
23
❶
❷
STM32 MCU中文官网

## Slide 24: STM32信息安全的本地化资源
STM32 MCU中文官网
  生态系统芯片系列
  针对新产品的资源和生态的特别介绍
  其中包含安全的部分
❶
❷

## Slide 25: STM32信息安全的本地化资源
STM32 MCU中文官网
  设计资源本地化资源实战经验加密与信息安全
  工程师实战经验分享
  分享信息安全功能相关的一些使用技巧，包括文档说明和示例程序
❶
❹
❷
❸

## Slide 26: STM32 MCU中文官网
STM32 MCU中文官网
  全部视频生态系统信息安全
  信息安全相关内容的视频
  包括一些安全功能和方案的讲解以及Demo演示等
  https://stmcu.com.cn/video/sort/new/category/483

## Slide 27: STM32信息安全的本地化资源
STM32 MCU中文官网
  设计资源本地化资源培训课件及视频安全
  信息安全相关培训资料
❶
❹
❷
❸

## Slide 28: STM32信息安全的本地化资源
STM32微信公众号、服务号
  STM32，STM32单片机
  新内容上线第一时间获得通知
STM32 #信息安全 专题
  持续上线最新资源

## Slide 29: STM32信息安全的本地化资源
AI电堂信息安全培训课程资源

## Slide 30: STM32信息安全 : 总结
ST，你靠谱的合作伙伴
www.st.com/STM32Trust
STM32L5 Example
STM32L5 TRNG
pre-certified NIST SP800-90B. + German BSI statistical tests of AIS-31 (T0 to T8).
还有更多…
丰富经验
(安全功能…)
设计工具
(STM32Cube Programmer…)
即用型解决方案
(SFI…)
支持众多 STM32
产品线
客户应用

## Slide 31: Applications are more and more demanding!
Application examples:
Gas and water meter
Fitness band
Medical monitoring devices
POS
more autonomy
more integration
more security
Notes: Describe the evolution of the market and the emerging applications / needs for new products
Wellness / Fitness / Lifestyle
  Activity trackers, GPS
Metering
  Gas, water, Electricity
Industrial
  Sensors, 4-20 mA loop
  Thermostat, alarm detector, in-home display
Medical
  Insulin pump, Glucosemeter
Safety
  Mobile POS

## Slide 32: Extends battery life
The STM32U5 provides a large choice of low power modes with fast wake-up times
See below some examples to illustrate the best-in class power consumption:
Improved flexibility versus existing STM32L series
300 nA Standby
1.7 µA Stop3 (with 16kB SRAM)
6.6 µA Stop 2 (full retention: 786-Kbyte RAM)
Down to 19 µA / MHz (Run up to 160 MHz)

## Slide 33: STM32U5 efficiency proven by benchmarks
535 ULPMark-CP
149 ULPMark-PP
58 ULPMark-CM
133000 SecureMark-TLS
Best performances among 32-bit MCUs available on the market
Efficiency of cryptographic processing solutions
Active power, using CoreMark as the workload
Common peripherals' energy impact on deep-sleep
True energy cost of deep-sleep modes

## Slide 34: Enhanced security
Extensive functionality to protect your assets
L3
L3
Security assurance level (target)
Isolation
TrustZone®
Secure Peripherals
Secure DMA
Cryptography
Side channel AES, PKA
Additional AES, PKA, SHA, TRNG
CAVP certified CryptoLib
Memory protections
OTP, HDP, WRP, RDP, MPU
Ext. Flash encryption OTFDec
Secure Debug
Active tamper
4x active pair of tamper pins.
Volt. &Temp. monitoring (Vbat) Total tamper I/Os: 8
Trust anchor
TF-M, Secure Boot,
Secure Firmware Install
Hardware Unique Keys
Lifecycle
RDP: 4 protection level states
Password based regression
1st MCU to reach Level 3
New features for STM32 in bold

## Slide 35: Multiple options to meet the needs of developers
Optional security
8 different packages
2 memory size configurations
24 variants
48-pin QFN 90-pin WLCSP
48/64/100/144-pin LQFP
132/169-pin UFBGA
1 M Flash / 786 K RAM
2 M Flash / 786 K RAM
without HW crypto
with HW crypto

## Slide 36: Releasing your creativity
www.st.com/STM32U5
@ST_World
community.st.com
/STM32
wiki.st.com/stm32mcu
github.com/STMicroelectronics
STM32U5 blog articles